## Slide 1: ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ ЯК НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОДЕЛЕЙ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ, СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ – ГАРАНТІЯ УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ
Тренери: Шульгіна Л. М., Жалдак Г.П.

## Slide 2
Ідея проекту спрямована на розробку технології наплавлення релітних композицій на тонколезові і малогабаритні деталі і покращити їх обробку.
Основою таких покриттів є зносостійкі частинки (армуюча фаза) карбідів, нітридів та інших сполук, що мають високі показники твердості й міцності, які закріплені в більш м'якій і пластичній матриці.
Найбільш перспективним, за зносостійкістю є застосування частинок плавлених карбідів вольфраму евтектичного складу WC – W2C.

## Slide 3: Застосування

## Slide 4
Бурильні труби застосовуються для спуску в свердловину і підйому породоразрушающего інструменту, передачі обертання, створення осьового навантаження на інструмент, підведення промивної рідини або стисненого повітря до забою.

## Slide 5
Двухопорное долото - є один з основних інструментів для руйнування гірських порід механічним способом. Один з найбільш універсальних породоруйнуючих інструментів, який широко застосовується в усіх галузях. Він надає дробящий або дробящесколюватися ефект, тим самим формуючи свердловину потрібного діаметру. Таке долото призначене для абразивних і неабразивних порід будь-якої твердості.

## Slide 6
Лезо леміхів – Такий леміш плуга складаються з двох металевих шарів. Перший верхній шар - м'який зі сталі. При виготовленні нижнього шару лемеші використовують міцний, зносостійкий сплав «Реліт» - 1 товщиною 1,7 мм. Іноді замість «Реліт» для другого шару беруть високолеговану сталь.

## Slide 7: Фізико-хімічні властивості реліту та аналіз впливу на механічні властивості поверхні

## Slide 8
Висока зносостійкість наплавлених композиційних сплавів з металевою матрицею, зміцненої карбідами вольфраму, обумовлює їх широке застосування для захисту обладнання від різних видів інтенсивного зносу.
Найпоширеніший в промисловості монокарбіду вольфраму WC зі стехіометрією 6,13% с. Він відрізняється високою твердістю HV 2200, міцністю на стиск 5 - 7 ГПа і модулем пружності 700 ГПа, при цьому зберігає механічні характеристики в широкому діапазоні температур, стійкий до фрикційної корозії і здатний утворювати міцний зв'язок з металами

## Slide 9: Макрокристалічний карбід вольфраму.
Він являє собою гранульований порошок (див.рис.1.4, б) з розміром гранул переважно до 200 мкм, що містить 6,13% загального вуглецю, 0,03% вільного вуглецю і до 0,15% домішок, в основному заліза

## Slide 10: Опис ідеї стартап-проекту

## Slide 11
Зміст ідеї | Сфери застосування | Вигоди користувача
Розробка технології наплавлення релітних композицій на тонколезові і малогабаритні деталі і покращити їх обробку | Матеріали для різних машин, гірничодобувних долот, лемехів, молотків,ножів | Отримання економічного матеріалу, який здатен витримувати значні циклічні навантаження без руйнування що веде за собою довговічність конструкцій

## Slide 12
№ | Потреба, що формує ринок | Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку) | Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів | Вимоги споживачів до товару
1 | Висока міцність матеріалу для роботи при високих навантаженнях | компанії, які виготовляють деталі гірничодобувних долот, лемехів, молотків,ножів | Стандарти, технічні регламенти, специфікації, умови експлуатації | Висока зносостійкість, низька собівартість, більший ресурс роботи деталі
2 | Висока зносостійкість деталей техніки |  |  | 

## Slide 13: Розрахунок вартості

## Slide 14
Назва обладнання | Ціна, грн
Міні гідростанція HC-014-Hydronit | 8000
Водневий генератор | 20 000
Інвертор для плазмового різання Пурмо-400ВА | 8 000
Шафа керування KR C4 | 20 000
АСШ-70 | 70 000
Стіл | 2 000
Сума: | 128 000
Назва обладнання | Ціна, грн
TIG апарат ПАТОН АДІ-200S | 10 000
Сума: | 10 000
Вартість обладнання для технології з використанням воднево-кисневої суміші.
Вартість обладнання для альтернативної технології.

## Slide 15
Матеріал | Ціна матеріалу | Альтернативна технологія, грн | Плазмове наплавлення з використанням воднево-кисневої суміші в якості плазмоутворюючого середовища, грн
Дріт | 2000 грн\кг | 15,41 | 15,41
Витрати газу для утворенгя плазмоутворюючого струменю | Аргон - 0,35 грн \ л; | 11,42 | 9,25
 | Воднево-киснева суміш — 0,25 грн \ л | 9.56 | 7.54
Електроенергія | 0,223 коп./кВт·год | 19,52 | 16,31
Всього: |  | 46,35 | 30,97

## Slide 16: Висновок
Впровадження проекту є перспективним, широкий ринок пропонованих матеріалів для деталей сільськогосподарської техніки, гірничобурових і тонколезових малогабаритних деталей оскільки воно пов’язане з великою кількістю деталей які потребують зміцненню на території України. Проект потребує подальших досліджень для проведення повної оцінки його ринкових конкурентоспроможності.